OPIS TRASY (STRONA LEWA)

- Czynności do wykonania w bazie po uruchomieniu zegara:

- Zapoznanie się z komunikatem zawierającym opis sytuacji,

- kontrola aparatów przez zastępowego i jego zastępcę,

- sprawdzenie: systemu łączności i ustalenie sygnałów łączności z sędziami, przyrządu do pomiaru gazów, pozostałego wyposażenia, kontrola noszy, gaśnica (wzrokowo),

- przeliczenie zastępu przez zastępowego i sprawdzenie samopoczucia ratowników,

- powiadomienie bazy o rozpoczęciu penetracji,

- zapisanie daty i numeru zastępu na tablicy kontrolnej przy bramie.

- Zastęp z bazy wyrusza w kolejności zastępowy nr 1 następnie nr 2,3,4,5.

- Skrzyżowanie  Baza z P1   + GT i RC i na wschód + GT i RC +DI,

- Skrzyżowanie K1 z P1+ GT i RC oraz przy tamie R + GT i RC + DI,

- Zastęp idzie pasem P1 i po 20m od bazy kontrola aparatów oraz wykonuje na skrzyżowaniu K2 z P1  czynności + GT i RC w północ i południe, a następnie udaje się do Magazynu + GT i RC przy tamie,

- Zastęp udaje się z powrotem na skrzyżowanie K2 i P1 a następnie w kierunku K3 poprzez zaniżone wyrobisko (czołganie + kontrola aparatów po przejściu) na skrzyżowaniu P1 z K3 + GT i RC do tamy regulacyjnej + GT i RC,

- W kontynuując penetrację w kierunku na północ dochodzi do odcinka z niebezpiecznym stropem. Kontrola stropu zygzakiem i dochodzą do przenośnika taśmowego w ruchu. Brak możliwości przejścia, wraca na skrzyżowanie  K2 z P1 ponownie przez zaniżone wyrobisko. W kierunku północnym stwierdza niebezpieczny strop  - możliwość przejścia po zabudowie stojaków,

- W przypadku przejścia niebezpiecznego stropu dokonuje pomiaru stężeń o czym informuje bazę, brak możliwości przejścia przez przenośnik w ruchu, zastęp ponownie wraca na skrzyżowanie K1 i P1,

- Budują tamę tymczasową regulacyjną w celu zachowania istniejącego stanu wentylacji przechodzą przez przenośnik na skrzyżowanie P2 z K1 + GT i RC,

- W kierunku północ na K1 intensywne gorąco t, zn. należy zabudować tamę korzystając z materiałów w magazynie, idąc do magazynu uwaga: należy zachować istniejący stan wentylacji,

- Idąc do przodka P2 i po  wykonaniu pomiarów + GT i RC i GT w szybiku + informacja do bazy o stężeniach , można wyłączyć przenośnik po uzgodnieniu z bazą,

- Kontynuowanie penetracji pasem P2 w kierunku zachodnim i zamykanie oczek.

- Po zlokalizowaniu zawału w komorze K3 powyżej P2 zastęp wycofuje się na skrzyżowanie P2 z K2, budują tamę tymczasową regulacyjną w celu zachowania istniejącego stanu wentylacji następnie idą na skrzyżowanie P3 z K2, stwierdzają dymy (informacja do bazy), w kierunku na zachód mieszanina wybuchowa (informacja do bazy),

- W kierunku na wschód intensywne gorąco t,zn. należy zabudować tamę korzystając z elementów tamy złożonych za tamą regulacyjną w K-2.

- W rejonie skrzyżowania K-2 i P-3 zastęp stwierdza brak wentylatora (pokazanego na mapie) oraz znaczny postęp robót górniczych w stosunku do wykazanych na mapie (konieczna korekta mapy – linie ciągłe),

- Dalej w kierunku na zachód zastęp dochodzi do wody (głębokość 1,0m) – brak możliwości przejścia, nie można włączyć pompy do czasu rozrzedzenia atmosfery wybuchowej,

- Kontynuując penetrację zastęp przemieszcza się komorą K2 na północ i przechodzi przez tymczasową tamę izolacyjną wykorzystując elementy tamy złożone za tamą regulacyjną w komorze K2,

- Zastęp kieruje się na wschód w celu sprawdzenia stanu tamy izolacyjnej stałej w komorze K1, przed dojściem do tamy stwierdza wykonany schron w którym przebywa poszkodowany. Poszkodowany informuje, że jest przytomny lecz uległ rozległym oparzeniom, w tym dróg oddechowych, następnie kontynuacja penetracji P4 w kierunku wylotu do szybu,

- W celu bezpiecznej ewakuacji poszkodowanego należy po konsultacji z bazą otworzyć tamę izolacyjną w komorze K2 pomiędzy P3 a P4, co spowoduje rozrzedzenie mieszaniny wybuchowej (obrót tabliczek) – transport poszkodowanego do bazy, przy zachowaniu reżimu ponownej kontroli stężeń,

- Powrót zastępu na skrzyżowanie P3 z K2, po stwierdzeniu, że atmosfera jest nie wybuchowa należy załączyć pompę i po odpompowaniu wody przestąpić do dalszej penetracji do komory K3,

- Zamykając oczko wentylacyjne, zastęp znajduje w rejonie zawału lekko poszkodowanego górnika,

- W komorze K3 przed skrzyżowaniem z pasem P3 znajduje się porzucony aparat ucieczkowy, który należy zlokalizować na mapie(informacja do bazy),

- Powrót zastępu z poszkodowanym górnikiem (może chodzić) do bazy, przeliczenie zastępu, zatrzymanie czasu.